## Slide 1: 计算机网络基础（I）

## Slide 2: 第1章 概论
1.1计算机网络在信息时代的作用
1.2因特网概述
1.3因特网的组成
1.4计算机网络在我国的发展
1.5计算机网络的类别
1.6计算机网络的性能
1.7计算机网络的体系结构

## Slide 3: 常见的几种计算机连网方法
点对点连接
（这是最简单的网络）
总线网
星形网
集线器
环形网

## Slide 4: 两种通信方式
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即Client/Server方式
对等方式（P2P 方式）
即 Peer-to-Peer方式

## Slide 5
运行
客户
程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器
程序
A
B
① 请求服务
② 得到服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
而服务器 B 向客户 A 提供服务。
Notes: 被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
一种专门用来提供某种服务的程序。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

## Slide 6
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 7: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放
数据传送
的特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发

## Slide 8
数据经历的总时延就是发送时延、传播时延和处理时延之和：
总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延+排队时延

## Slide 9: 什么是网络协议
网络协议的三要素：语义、语法与时序；
  语义（做什么）：用于解释比特流的每一部分的意义；
  语法（怎么做）：语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序的意义；
  时序（什么时候做）：事件实现顺序的详细说明。
Notes: 计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即网络协议(network protocol)，简称为协议。
协议定义网络实体之间信息收发的格式和顺序, 以及信息发送和接收后所需采取的动作

## Slide 10: OSI/RM参考模型
应用层Application
表示层Presentation
会话层Session
传输层Transportation
物理层Physical
数据链路层Data Link
网络层Network
7
6
5
4
3
2
1
为网络应用提供服务
数据表示
在用户间建立会话关系
不同主机进程间的通信
在主机间传输分组
在节点间可靠地传输帧
比特流的透明传输

## Slide 11
Message（报文）
Segment（段）
Packet（分组）
Frame（帧）
Bit（比特）
应用层
HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet
传输层
TCP, UDP
互联层
IP, ICMP, ARP, RARP
主机-网络层（数据链路层+物理层）
PPP, Ethernet, Token ring, ATM
TCP/IP 四层体系结构
Notes: 网络终端协议Telnet
文件传输协议FTP
简单邮件传输协议SMTP
域名系统DNS
简单网络管理协议SNMP
超文本传输协议HTTP

## Slide 12: 第二章 主要内容
2.1 物理层的基本概念
2.2 数据通信的基础知识
2.3 物理层下面的传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入技术

## Slide 13: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。
Notes: 在数据通信过程中，数据以数字信号方式还是以模拟信号方式表示，取决于选用的通信信道所允许传输的信号类型。
如果通信信道不允许直接传输计算机所产生的数字信号，就需要在发送端将数字信号变换成模拟信号，在接收端再将模拟信号还原成数字信号-----调制解调。
如果通信信道允许直接传输计算机所产生的数字信号，也需要将数字信号进行波形变换。

## Slide 14: 2.4 信道复用技术 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
+
( )
复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(a) 使用单独的信道
(b) 使用共享信道
复用
分用

## Slide 15: 第三章 重难点
数据链路层的点对点信道和广播信道的特点，以及这两种信道所使用的协议（PPP协议以及CSMA/CD协议）
数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输和差错检测
以太网MAC层的硬件地址
集线器、交换机的工作原理及作用

## Slide 16: 3.1 使用点对点信道的数据链路层 3.1.1 数据链路和帧
链路(link)： 一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
数据链路(data link) ：除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。
Notes:   一条链路只是一条通路的一个组成部分。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。
  若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。

## Slide 17: 数据链路层
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，过程比点对点复杂。
Notes: 广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送

## Slide 18: 循环冗余检验的原理
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 19: 课堂练习（CRC校验）
假设使用的生成多项式是 G(x)=x4+x3+x+1， 原始报文为11001010101
则编码后的报文是？
Notes: 110010101011100

## Slide 20
局域网网络拓扑结构：
总线型
环型
星型结构
树型
局域网拓扑结构类型与特点

## Slide 21: 介质访问控制方法
两类介质共享技术：
  静态分配（FDM、WDM、TDM、CDM）
    不适用于局域网
  动态分配（随机接入、受控接入）
    CSMA/CD、Token-Passing
Notes: 解决以上问题的方法称为介质访问控制方法。

## Slide 22: CSMA/CD的优缺点
归结为四句话：
  先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发。
网络负载轻（40％以内）时，有较好的性能
  延迟较小
网络负载重时，性能急剧下降
  冲突数量增加
    各工作站需要频繁执行重发操作
    大量的重发操作反过来又使冲突率进一步增加
  网络延迟增大
  延迟时间不可预计（非确定性延迟）

## Slide 23: 二进制指数类型退避算法
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  基本退避时间取为争用期 2。
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  参数 k 按下面的公式计算：
  k = Min[重传次数, 10]
  当 k  10 时，参数 k 等于重传次数。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 24
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
以太网 V2
MAC 帧
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
2、MAC帧格式
8字节
前导码与
帧前定界符字段

## Slide 25
现有五个站分别连接在三个局域网上， 并且用两个网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。试将有关数据填写在下表中。
H1
H2
H3
端口 1
2
B1
1
2
B2
H4
H5
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
MAC5
练习
Notes: 大家考虑一下多个交换机级连的MAC地址表和包交换逻辑的情况。

## Slide 26: 第4章 重点分析
重点：
1、分类的 IP 地址
2、IP 地址与硬件地址
3、地址解析协议 ARP
4、IP 数据报的格式
5、IP 层转发分组的流程
6、有关路由选择协议的几个基本概念
7、内部网关协议 RIP

## Slide 27: 难点分析
难点：
1、划分子网
2、使用子网时分组转发
3、无分类编址 CIDR（构造超网）
4、网络地址转换 NAT

## Slide 28: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 bit
host-id
24 bit
net-id
16 bit
net-id
8 bit
0
A 类地址
host-id
16 bit
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 bit
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1 0
0
1

## Slide 29
IP 地址的使用范围
网络 最大 第一个 最后一个 每个网络
类别 网络数 可用的 可用的 中最大的
网络号 网络号 主机数
A 126 (27 – 2) 1 126 16,777,214
B 16,383(214-1) 128.1 191.255 65,534
C 2,097,151 (221-1) 192.0.1 223.255.255 254

## Slide 30
Net-id | Host-id | 源地址使用 | 目的地址使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机
0 | Host-id | 不可 | 可以 | 在本网络上的某个主机
全1 | 全1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播
Net-id | 全1 | 不可 | 可以 | 对net-id上所有主机进行广播
127 | 任何数 | 可以 | 可以 | 本地软件环回测试用

## Slide 31
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
主机A自动运行ARP 查找主机B的硬件地址
Notes: 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。

## Slide 32: 练习
主机A向主机H发送数据帧F1，经过网桥B后变成F2，再经过路由器R后变成F3。
试问：在数据帧F1、F2、F3中，这四个地址分别是什么？

## Slide 33
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
服 务 类 型
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
比特
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
传送
IP 数据报
首
部
发送在前
IP数据报的格式

## Slide 34: IP 数据报分片的练习
偏移 = ???
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = ???
偏移 = ???
???
???
???
???
???
2199
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 2200 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
800
1600
字节 0
按数据部分长度不超过800字节分片

## Slide 35: 分组转发算法
(1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得出目的网络地址为 N。
(2) 若网络 N 与此路由器直接相连，则把数据报直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行(3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
(4) 若路由表中有到达网络 N 的路由，则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
(6) 报告转发分组出错。

## Slide 36: 练习
使用IP地址202.113.10.128/25划分4个相同大小的子网，每个子网中能够容纳30台主机。请写出子网掩码、各个子网网络地址及可用的IP地址段。

## Slide 37: 补充：可变长度子网掩码(VLSM) 子网划分
实例分析
例：某单位有5个部门，需建立5个子网，其中部门1、2有60台主机，部门3有25台主机，部门4、5分别有10台主机，现有一个内部C类地址：192.168.1.0.请为该单位进行IP地址划分。

## Slide 38
确定子网IP地址空间
部门 | IP地址 | 网络范围 | 最大主机数
1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.0~192.168.1.63 | 26-2=62
2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.64~192.168.1.127 | 26-2=62
3 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.128~192.168.1.159 | 25-2=30
4 | 192.168.1.160/28 | 192.168.1.160~192.168.1.175 | 24-2=14
5 | 192.168.1.176/28 | 192.168.1.176~192.168.1.191 | 24-2=14
补充：可变长度子网掩码(VLSM) 子网划分

## Slide 39: 在划分子网的情况下路由器转发分组的算法
(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D。
(2) 先用各网络的子网掩码和 D 逐位相“与”，看是否和
相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。
否则就是间接交付，执行(3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将
分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
(4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相“与”，
若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送
给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表
中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
(6) 报告转发分组出错。

## Slide 40: 2. 距离向量算法
收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项 目 替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
(4) 返回。

## Slide 41: 练习
假定网络中的路由器B的路由表有右表项目：
现在B收到从C发来右表的路由信息：
试根据距离向量路由算法求出路由器B更新后的路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
N1 | 6 | C
N2 | 3 | A
N6 | 7 | E
N8 | 3 | A
N9 | 3 | C
目的网络 | 距离
N2 | 4
N3 | 7
N6 | 3
N8 | 2
N9 | 3

## Slide 42: 6.2.3 公有地址和私有地址
预留的私有IP地址
地址类型 | 网络号 | 网络数 | IP地址范围
A | 10 | 1 | 10.0.0.0~10.255.255.255
B | 172.16~172.31 | 16 | 172.16.0.0~172.31.255.255
C | 192.168.0~192.168.255 | 256 | 192.168.0.0~192.168.255.255

## Slide 43: 6.4.3 公有地址和私有地址
工作流程

## Slide 44: 第 5 章 运输层
5.1 运输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 45: 三类端口
熟知端口：0~1023。
登记端口号：1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的（必须在 IANA 登记）。
客户端口号或短暂端口号：49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。
Notes: 使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 46: 5.2.2 UDP 的首部格式
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 47: 课堂练习
一个UDP用户数据报的首部的十六制表示为：05 6A 00 45 00 1C E2 67
试求出源端口号、目的端口号、数据报的总长度、数据部分的长度
是客户发送给服务器还是服务器发送给客户？
Notes: 源端口：05 6A，转换成十进制是:1386； 目的端口：00 45，转换成十进制是:69; 数据报总长度：00 1C，转换成十进制是：28；除去首部8位，则数据部分的长度为:20; 剩下为检验和：E2 67

## Slide 48
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据部分
IP 首部
发送在前
5.5 TCP 报文段的首部格式

## Slide 49: 课堂练习
主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段,其序列号分别是70和100。试问： （1）第一个报文段携带了多少字节的数据？ （2）主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？ （3）如果B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？ （4）如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应当是多少？
Notes: 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和100.试问： (1). 第一个报文段携带了多少字节的数据？数据为从70-99 ，100-70=30。 (2). 主机B收到第一个报文段后发回的确认号应当是多少？发回受到的确认号为100 (3). 如果B收到第二个报文段后发回的确认号是180，试问A发送的第二个报文段的数据有多少字节？确认号为180，则数据为180-100=80. (4). 如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个到达B，B在第二个报文段到达后向A发送了确认。试问这个确认号应为多少？由于没有收到第一个报文段，则确认号为70.

## Slide 50: 课堂练习
cwnd n | 1 1 | 2 2 | 4 3 | 8 4 | 16 5 | 32 6 | 33 7 | 34 8 | 35 9 | 36 10 | 37 11 | 38 12 | 39 13
cwnd n | 40 14 | 41 15 | 42 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 1 23 | 2 24 | 4 25 | 8 26
TCP的拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下所示：
（1）试画出如图5-25所示的拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
（2）在第1轮次，第18轮次和第24轮次发送时，门限ssthresh分别被设置为多大？
（3）在第几轮次发送出第70个报文段？

## Slide 51: 课堂练习
用TCP传送512字节的数据，设窗口为100字节，而TCP报文段每次也是传送100字节的数据。再设发送端和接收端的起始序号分别选为100和200。
试画出类似于书中图5-31的工作示意图，从连接建立阶段到连接释放都要画上。
Notes: 运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 52: 课堂练习(答)

## Slide 53: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.4 万维网 WWW
6.6 动态主机配置协议 DHCP

## Slide 54: 知名端口号
FTP：20/21
Telnet：23
SMTP：25(发邮件)
DNS：53
HTTP：80
POP3：110(收邮件，下载到本地)
IMAP：143(收邮件)
SNMP：161/162

## Slide 55: 本地域名服务器采用迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址
Notes: 主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

## Slide 56: 本地域名服务器采用递归查询 （比较少用）
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
m.xyz.com
根域名服务器



递归查询
递归
查询

y.abc.com 的 IP 地址




需要查找 y.abc.com 的 IP 地址